INTEX® РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Хлорогенератор

# Модель 8221

СОДЕРЖАНИЕ

Правила безопасности                                 2         Варианты установки хлорогенератора

на поверхности                                              16

Список деталей                                          3-4         Содержание и уход                                         17-19

Руководство по  хранению                           19

Информация о результатах работы и

технические данные                                    5           Полоски для проверки

Инструкция по установке		6-8	химического состава воды                           19

Количество соли и объем воды в                         Уход за бассейном и определение

бассейне				   9          значений химических элементов	      20

Таблица дозировки соли		 10	 Руководство по устранению

Таблица расчета времени применения	  	  неполадок		                   	      21-23

-аппарата по производству хлора	 11         Правила поведения на воде                          23

Временная гарантия			      24           Инструкции по применению		  12-14	Адреса представительств  Intex                   25

Код тревоги и таблица кодов

СИД                                                                 15-16

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД ТЕМ КАК УСТАНОВИТЬ И НАЧАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННЫМ АППАРАТОМ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ПРАВИЛА И СОБЛЮДАЙТЕ ИХ.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед тем как установить и использовать данный аппарат, внимательно прочитайте все правила и следуйте им.

Данный аппарат по производству хлора должен использоваться только по назначению, описанному в данной инструкции. Несоблюдение правил  безопасности, перечисленных в инструкции и написанных на упаковке товара, может привести к поломке аппарата, получению электрошока или к другим серьезным травмам.

ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ

ВНИМАНИЕ

Чтобы предотвратить риск получения травм, не позволяйте детям использовать данный аппарат. Дети, а также люди с психическими и физическими отклонениями должны быть всегда под присмотром. Существует риск получения электрошока. Подключайте аппарат только к заземленной штепсельной розетке, предохраняемой заземленным выключателем цепи (ЗВЦ) или устройством остаточного тока (УОТ). Если вы не уверены в том, защищена ли розетка ЗВЦ/УОТ, проконсультируйтесь у квалифицированного электрика. Не закапывайте электрический шнур. Расположите шнур в месте, где его не повредят газонокосилки, шпалерные ножницы или другое оборудование. Чтобы предотвратить риск электрошока, сразу же замените поврежденный электрический шнур. Обращайтесь за помощью к квалифицированному электрику. Чтобы предотвратить риск электрошока, не используйте удлинители, таймеры, переходные или переоборудованные вилки для присоединения шнура к розетке; используйте только стационарно расположенный источник электропитания. Установка аппарата должна осуществляться только взрослыми. Не пытайтесь включать в розетку или выключать данный аппарат, если вы находитесь в воде или если у вас мокрые руки. Не используйте устройство автоматического выключения при утечке тока (УАВУТ) вместо УОТ, т.к. УАВУТ не защищает людей от электрошока. Не допускайте детей к данному аппарату и электрическим шнурам. Не пользуйтесь данным аппаратом, когда в бассейне находятся люди. Перед тем как начинать чистку бассейна, необходимо отключать данный аппарат из сети. Хлорогенератор можно использовать только со сборно-разборными бассейнами. Не использовать со стационарными. Устанавливайте хлорогенератор не менее, чем на 2м от бассейна. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ АППАРАТА, ПОЛУЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОШОКА ИЛИ К ДРУГИМ СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ.

Правила  безопасности, инструкции и предостережения, включенные в данное руководство по пользованию, а также указанные на упаковке и корпусе устройства, охватывают лишь общие предостережения, связанные с использованием электрического прибора и не покрывают весь спектр возможного риска и опасности. Пожалуйста, не забывайте о здравом смысле, когда получаете удовольствие от купания и активных игр в вашем бассейне.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРЕНОСНЫХ, СБОРНО-РАЗБОРНЫХ БАССЕЙНОВ

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Перед тем как приступить к установке аппарата, пожалуйста,  уделите несколько минут для проверки составных деталей и для ознакомления с ними.

| № | ОПИСАНИЕ | ШТ. | ЗАМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 05СG-01 | Электролитическая ячейка (с титановыми пластинами) | 1 |  |
| 05CG-02 | Прокладка А (предварительно установленная в 05CG-01) | 1 |  |
| 05CG-03 | Болты | 2 |  |
| 05CG-04 | Датчик расхода | 1 |  |
| 05CG-05 | Прокладка В (предварительно установленная в 05CG-06/05CG-09) | 1 |  |
| 05CG-06 | Изоляционная трубка датчика расхода | 1 |  |
| 05CG-07 | Прокладка С (предварительно установленная в 05CG-06/05CG-14) | 2 |  |
| 05CG-08 | Фильтровочная сетка | 1 |  |
| 05CG-14 | Уголковая соединительная трубка | 1 |  |
| 5F12 | Клапан выпуска воздуха/осадка | 2 |  |
| 5F13 | Прокладка клапана | 2 |  |
| 6F14 | Крышка насоса с фильтром | 1 |  |
| 6F15 | Прокладка крышки насоса с фильтром | 1 |  |
| 6F16 | Кольцо с резьбой | 1 |  |
| 5NF32 | Шланг насоса с гайками | 2 |  |
| 59905 | Картридж | 1 |  |
| 05F-37 | Клапан для выпуска воздуха В с прокладкой | 1 |  |
| 05F-38 | Шланг для перекачки воды (с манжетой и двумя хомутами) | 1 | Не показан |

| № | ОПИСАНИЕ | ШТ. | ЗАМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5F01 | Фильтр |  |  |
| 5F02 | Соединитель с резьбой |  |  |
| 5F03 | Кольцевая резиновая прокладка |  |  |
| 5F04 | Гайка |  |  |
| 5F05 | Кольцевая прокладка |  |  |
| 5F11 | Прокладка шланга |  |  |
| 5NF30 | Плунжер (5F05+5F11) | 2 |  |
| 5F31 | Большая сетка (5F01+02+03+04) | 2 | Для бассейнов диаметром 5,49 см и больше |
| 05CG-13 | Адаптер С | 2 | Для бассейнов диаметром 4,57 и меньше |
| F12 | Фильтр | 2 | Для бассейнов диаметром 4,57 и меньше |

Информация о результатах работы аппарата и его технические данные

Как производится хлор

Обычная соль (хлорид натрия) состоит из двух элементов: натрия и хлорида. Во время установки хлорогенератора определенное количество соли должно быть растворено в воде бассейна, так, чтобы вода стала слегка соленой. Эта подсоленная вода проходит сквозь электролитическую ячейку  хлорогенератора, где и образуется хлор, который мгновенно растворяется в воде. Хлор незамедлительно начинает уничтожать бактерии, вирусы, водоросли, продукты окисления и другие органические вещества.

Составные части Хлорогенератора:

- Блок энергоснабжения

Блок энергоснабжения преобразует переменный ток в постоянный ток низкого напряжения. Это необходимо для ячейки, которая с помощью электролиза производит хлор.

- Электролитическая ячейка (с титановыми платами)

Электролитическая ячейка содержит двухполюсные титановые электроды, которые осуществляют электролиз и производят жидкий хлор, вступая  в контакт с постоянным током. Хлор производится тогда, когда вода бассейна, содержащая соль, проходит через ячейку. Количество произведенного хлора может регулироваться изменением количества часов эксплуатации устройства в день. Хлорогенератор содержит встроенное самоочищающее устройство, которое включается через каждые два часа и работает без вмешательства в производство хлора.

- Датчик расхода

Датчик расхода предохраняет электролитическую ячейку и контролирует соответствующий поток воды через нее. Когда поток воды снижается до минимально- допустимого уровня,  электролитическая ячейка автоматически выключается, для того, чтобы защитить титановые платы. Вы услышите предупреждающий сигнал, и на индикаторном табло СИД высветится код (см. Таблица кодов СИД), сообщающий о возникшей проблеме.

- Электронный управляющий блок

Электронный управляющий блок включает в себя индикаторное табло СИД и панель кнопок для настройки времени действия аппарата. Также он отображает различные данные, такие как: уровень соли, уровень потока воды и активность электролитической ячейки. При каких либо отклонениях от нормы, зазвучит предупреждающий сигнал, и на индикаторном табло СИД высветится код (см. Таблица кодов СИД), сообщающий о возникшей проблеме.

Мощность                                                                     450Вт.

Идеальный уровень соли:				3000 частиц на миллион

Максимальная выработка хлора в час:	             24 грамма/час

Минимальный поток воды				3785 литров/час

Гарантия:				1 год (см. «Временная гарантия)

Инструкция по установке

ВНИМАНИЕ: Хлорогенератор должен быть установлен как заключающее звено, после того, как будет установлен бассейн и оборудование к нему.

Установка фильтра и плунжера (для сборно-разборных бассейнов диаметром 4,57м и меньше)

В комплект с хлорогенератором/фильтром входят 2 фильтровальных механизма, которые необходимо установить на стенке бассейна на выступающие соединители для шлангов. Установка фильтровальной сетки необходима для предотвращения засасывания крупных предметов в шланги хлорогенератора и повреждения насоса-фильтра. Клапан перекрывает поток воды, когда вы чистите или меняете картридж

Закрепите фильтр и клапан плунжера  на стенке бассейна пред тем как накачать кольцо бассейна.

1.Возьмите фильтр и плунжер.

2.Открутите  плунжер от соединителя с резьбой (5F02) , поворачивая против часовой стрелки. Будьте осторожны не потеряйте резиновую кольцевую  прокладку (5F05).

3. Возьмите плунжер. Убедитесь, что резиновая прокладка (5F05) на месте. Присоедините адаптер (05СG-13) к плунжеру..

4. Повторите шаги с 1 по 3 с другим плунжером.

5.Выньте пробки из стенок и вставьте  фильтры (F12) в оба выступающих соединителя для шлангов. Адаптеры С (05CG-13) установите на фильтры, вставленные  в соединители для шлангов.

6. Проверьте вентиль  плунжера. Он должен находиться в позиции «0/1». Если необходимо, закрутите вентиль по часовой стрелке до тех пор, пока  пластиковая выемка не встанет в позицию до позиции «0/1». Это предотвратит вытекание воды, во время наполнения бассейна.

7. Повторите шаги с 1 по 6 для второго соединителя для  шлангов.

8. Бассейн готов к наполнению.

Инструкция по установке (продолжение)

Установка фильтра и плунжера (для сборно-разборных бассейнов диаметром 5,49м и больше)

В комплект с хлорогенератором/фильтром входят 2 фильтровальных механизма, которые необходимо установить на стенке бассейнав в два, заранее сделанных, отверстия . Установка фильтровальной сетки необходима для предотвращения засасывания крупных предметов в шланги хлорогенератора и повреждения насоса-фильтра. Клапан перекрывает поток воды, когда вы чистите или меняете картридж

Закрепите фильтр и клапан плунжера  на стенке бассейна пред тем как накачать кольцо бассейна.

1.Возьмите фильтр и плунжер.

2.Открутите  плунжер от соединителя с резьбой (5F02) , поворачивая против часовой стрелки. Будьте осторожны не потеряйте резиновую кольцевую  прокладку (5F05). Отложите плунжер в сторону.

3.Открутите гайку фильтра (5F04), поворачивая против часовой стрелки ,от соединителя  с резьбой (5F02). Оставьте кольцевую резиновую прокладку(5F03) на соединителе  (5F02).

4. Вставьте соединитель  (5F02) изнутри в одно из отверстий на полотне бассейна. Прокладка должна оставаться с внутренней стороны стенки бассейна.

5.Прикрутите гайку (5F04) плоским срезом с внешней стороны бассейна к соединителю с резьбой (5F02). Перед сборкой, смажте резьбу всех деталей вазелином.

6.Закрутите фильтр (5F01) и гайку (5F04) на соединителе с резьбой (5F02).

7.Возьмите плунжер. Убедитесь, что резиновая прокладка (5F05) на месте.

8. Прикрутите плунжер к соединителю с резьбой (5F02).

9. Проверьте вентиль  плунжера. Он должен находиться в позиции «0/1». Если необходимо, закрутите вентиль по часовой стрелке до тех пор, пока  пластиковая выемка не встанет в позицию «0/1». Это предотвратит вытекание воды, во время наполнения бассейна.

10. Повторите шаги с 1 по 9 для того, чтобы закрепить второй плунжер.

11. Бассейн готов к наполнению.

Инструкция по установке (продолжение)

Установка хлорогенератора с фильтром.

1.Выньте хлорогенератор с фильтром и шланги из упаковки.

2.Установите хлорогенератор с фильтром таким образом, чтобы вы могли свободно соединить шланги (5NF32) с плунжерами.

Внимание: В некоторых регионах законодательство требует устанавливать насосы-фильтры на дополнительную платформу. На дне насоса есть два отверстия для этой цели. Проконсультируйтесь с вашим местным законодательством на этот счет.

3. Присоедините 2 шланга (5NF32)  к хлорогенератору с насосом, закрепив их гайками.

4.Открутите кольцо с резьбой (6F16) от насоса-фильтра  и уберите в сторону.

5. В хлорогенераторе с фильтром есть сжатый воздух. Поверните вентиль выпуска воздуха 2 раза против часовой стрелки, чтобы выпустить воздух. НЕ СНИМАЙТЕ вентиль с крышки насоса, может произойти выброс воды сильным напором, а это травмоопасно, если хлорогенератор включен.

6. Снимите крышку насоса-фильтра (6F14). Убедитесь, что в насосе есть картридж.

Установите крышку насоса на место и закрепите кольцом с резьбой (6F16).

7. Аккуратно проверьте клапан спуска осадка, который находится на дне насоса-фильтра, вода не должна через него просачиваться.

8. Шланг от электролитической ячейки присоедините  к плунжеру, расположенному выше на стенке бассейна, после того, как бассейн наполнен. Присоединяйте  шланг к плунжеру снизу, закрепляя его гайкой.

9. Соедините второй шланг с насосом-фильтром и оставшимся плунжером.

ВНИМАНИЕ

Чтобы предотвратить блокировку воздуха, откройте сначала нижний плунжер, затем верхний. Откройте клапаны для выпуска воздуха, подождите пока через них не побежит вода, затем закройте клапаны.

Количество соли и объем воды в бассейне

Используйте только соль хлорида натрия

Используйте только соль хлорида натрия (NaCl) не менее чем 99,8% чистоты. Также можно применять растворимые гранулы соли (сжатую форму выварочной соли), но для растворения подобной соли уйдет больше времени. Не используйте йодированную и желтую (желтый цианид соды) соль. Соль добавляется в воду бассейна и при помощи электролитической ячейки обеспечивается производство хлора. Чем чище соль, тем лучше действие электролитической ячейки.

Оптимальный уровень соли

Идеальный уровень соли в воде бассейна колеблется между 2500-3500 частиц на миллион с оптимальным показателем 3000 частиц на миллион.

Слишком низкий уровень соли снизит эффективность действия аппарата. Слишком высокий уровень соли может повредить блок энергоснабжения и вызвать коррозию металлических креплений и аксессуаров бассейна. Ниже приведена таблица, отображающая количество соли, которое необходимо использовать для бассейна. Соль в бассейне постоянно используется повторно. Соль в бассейне удаляется только с водой, при сливе воды. Соль не  испаряется.

Как добавлять или удалять соль

Дозировки соли

1.  Нажмите кнопку ОN на включателе насоса для того, чтобы вода в бассейне начала циркулировать.

2.  Не включайте хлорогенератор.

3.  Определите, какое количество соли должно быть добавлено (см. «Таблицу дозировки соли»).

4.  Равномерно распределите нужное количество соли по внутреннему периметру бассейна.

5.  Для того, чтобы избежать засорение фильтра, не засыпайте соль через сито.

6.  Пройдитесь щеткой по дну бассейна, чтобы ускорить процесс растворения соли, осевшей на дно. Не позволяйте    соли скапливаться на дне бассейна. Для того, чтобы соль полностью растворилась в воде, насос для фильтрации воды должен работать непрерывно в течение 24 часов.

7.  После того, как соль полностью растворится в воде, включите хлорогенератор и установите его на определенное время работы (см. «Таблица расчета времени применения аппарата по производству хлора»)

Удаление соли

Если в воду было добавлено слишком большое количество соли, прозвучит предупреждающий сигнал и на индикаторном табло высветится «код 92» (см. «Коды тревоги»). Вам нужно снизить концентрацию соли. Единственный способ снизить концентрацию соли –это частично слить воду из бассейна и залить свежей воды. Слейте примерно 20% воды, затем добавьте, свежую воду. Повторите операцию, пока надпись «код 92» не исчезнет с табло индикатора.

Расчет объема бассейна

| Тип бассейна | Галлоны (размер бассейна в футах) | Кубические метры (размер бассейна в метрах) |
| --- | --- | --- |
| Прямоугольный | Длина х Ширина х Средняя глубина х 7,5 | Длина x Ширина x Средняя глубина |
| Круглый | Длина x Ширина x Средняя глубина x 5.9 | Длина x Ширина x Средняя глубина x 0.79 |
| Овальный | Длина x Ширина x Средняя глубина x 6.0 | Длина x Ширина x Средняя глубина x 0.80 |

Таблица дозировки соли

Данная таблица показывает, как достичь желаемого идеального уровня соли в воде (3000 частиц на миллион) и как поддерживать данный уровень, если он понизился.

| Размер бассейна | Вместимость воды (Из расчета 90% для каркасных бассейнов и 80% для овальных бассейнов и бассейнов Easy Set) | Количество соли, необходимое для начала | Количество соли, необходимое при низком уровне соли (код «91») |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (Галлоны) | ( Литры) | (Фунты) | (Кг.) | (Фунты) | (Кг.) |
| СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ БАССЕЙНЫ INTEX |
| КРУГЛЫЙ БАССЕЙН С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ | 457смх91см | 3107 | 11760 | 80 | 35 | 20 | 10 |
|  | 457смх107см | 3655 | 13834 | 90 | 40 | 25 | 10 |
|  | 457смх122см | 4203 | 15908 | 105 | 45 | 30 | 15 |
|  | 549смх122см | 6280 | 23772 | 155 | 70 | 40 | 20 |
|  | 732смх122см | 11195 | 42373 | 280 | 130 | 75 | 35 |
| БАССЕЙН EASY SET | 457смх91см | 2561 | 9693 | 65 | 30 | 15 | 10 |
|  | 457смх107см | 3110 | 11771 | 80 | 35 | 20 | 10 |
|  | 457смх122см | 3795 | 14364 | 95 | 45 | 25 | 10 |
|  | 488х107см | 3693 | 13978 | 90 | 40 | 25 | 10 |
|  | 488х122см | 4128 | 15624 | 105 | 45 | 30 | 10 |
|  | 549смх107см | 4814 | 18221 | 120 | 55 | 30 | 15 |
|  | 549смх122см | 5593 | 21170 | 140 | 65 | 35 | 15 |
| ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН | 366смх732смх122см | 7756 | 29356 | 195 | 90 | 50 | 25 |
| ОВАЛЬНЫЙ КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН | 457см x 610см x 122см | 4313 | 16325 | 110 | 50 | 30 | 15 |
|  | 366смх732смх122см | 5414 | 20492 | 135 | 60 | 35 | 15 |
|  | 366смх975смх122см | 7617 | 28830 | 190 | 85 | 50 | 25 |
|  | 366см х1,219х122см | 9819 | 37165 | 250 | 110 | 65 | 30 |
| БАССЕЙНЫ ДРУГИХ ФИРМ |
|  |  | 2000 | 7500 | 50 | 20 | 15 | 5 |
|  |  | 4000 | 15000 | 100 | 45 | 35 | 15 |
|  |  | 6000 | 22500 | 150 | 65 | 50 | 20 |
|  |  | 8000 | 30000 | 200 | 90 | 65 | 30 |
|  |  | 10000 | 37500 | 250 | 110 | 85 | 35 |
|  |  | 12000 | 45500 | 300 | 135 | 100 | 45 |
|  |  | 14000 | 53000 | 350 | 160 | 115 | 55 |
|  |  | 16000 | 60500 | 400 | 180 | 130 | 60 |
|  |  | 18000 | 68000 | 450 | 205 | 150 | 70 |
|  |  | 20000 | 75700 | 500 | 225 | 165 | 75 |

Расчет соли для бассейнов других фирм

| Количество соли, необходимое для начала (Фунты) | Количество соли необходимое для начала (Кг.) | Количество соли, необходимое при низком уровне соли (Фунты) | Количество соли, необходимое при низком уровне соли (Кг.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Вместимость воды (галлоны) x 0.025 | Вместимость воды (Литры) x 0.003 | Вместимость воды (Галлоны) x 0.0067 | Вместимость воды (Литры) x 0.0008 |